別表６

消防用設備等自主点検チェック表

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 器 | １ 所定の場所に置いてあるか。標識に汚れ、破損がないか。 ２ 消火器の変形、損傷、腐食等がないか。薬剤の漏れがないか。 ３ 安全栓のはずれ、封の脱落がないか。 ４ ホースに変形、損傷、老化等がなく、詰まりがないか。 ５ 圧力は、指示範囲にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備(移動式) | １ 使用上の障害となる物品はないか。 ２ 消火栓扉は、容易に開閉できるか。 ３ ホースやノズルが接続され、変形、損傷等がないか。 ４ 表示灯は、点灯しているか。 |  |
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | １ 散水障害がないか。 ２ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 ３ 送水口は変形していないか。また、その付近に障害物がないか。 ４ スプリンクラーヘッドに漏れ、変形はないか。 ５ 制御弁は、常時「開」の状態になっているか。 |  |
| 水噴霧消火設備 | １ 散水障害がないか。 ２ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 ３ 管、管継手等に漏れ、変形がないか。 |  |
| 泡消火設備 | １ 泡の散布を妨げるものはないか。 ２ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 ３ 泡のヘッドの詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ｶﾞｽ消火設備 ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備 | １ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか｡(手動起動装置) ２ 手動起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」､｢ハロゲン化物消火設備｣の表示が設けられているか。 ３ スピーカー及びヘッドに変形、損傷等はないか。 ４ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けられているか。 |  |
| 屋外消火栓設備 | １ 使用上の障害となる物品はないか。 ２ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱］と表示されているか。 ３ ホースやノズルに変形、損傷がないか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 | １ 常置場所の周囲に使用の障害となる物品がないか。 ２ 車台、ボディー等に割れ、変形、ボルトの緩みがないか。 ３ 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 | １ 表示灯は点灯しているか。 ２ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 ３ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 ４ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災 警報設備 | １ 表示灯は点灯しているか。 ２ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 ３ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 ４ ガス漏れ検知器の変形、損傷、腐食がないか。 |  |

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 漏電火災警報器 | １ 電源表示灯は、点灯しているか。 ２ 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油、煙、ほこり、さび等で固着していないか。 |  |
| 非 常 ベ ル | １ 表示灯は、点灯しているか。 ２ 操作上障害となる物品がないか。 ３ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放 送 設 備 | １ 電源監視用の電源圧力計の指示は、適正か。また、電源監視用の表示灯は、正常に点灯しているか。 ２ 試験的に、正常に放送ができるかどうかを確認する。 |  |
| 避 難 器 具 | １ 避難に際し、容易に接近できるか。 ２ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 ３ 開口部付近に書棚、展示台等を置き、開口部をふさいでいないか。 ４ 降下に際し障害物がなく必要な広さが確保されているか。 ５ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘 導 灯 | １ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 ２ 誘導灯が、間仕切り、ついたて、ロッカー等の障害物により見えにくくなっていないか。 ３ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、適正な取り付け状態であるか。 ４ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消 防 用 水 | １ 周囲に、樹木等使用上の障害となる物品はないか。 ２ 道路から吸管投入口又は採水口までに、消防自動車の進入路が確保されているか。 ３ 防火水槽等は、有効水量が確保されているか。 |  |
| 連結散水設備 | １ 送水口の周囲に消防自動車の接近に障害となる物品はないか。 ２ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等はないか。 ３ 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 ４ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 | １ 送水口の周囲に、消防自動車の接近に障害となる物品はないか。 ２ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 ３ 放水口の周囲に、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物品がないか。 ４ 放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。 |  |
| 非常ｺﾝｾﾝﾄ設備 | １ 周囲に使用上障害となる物品はないか。 ２ 保護箱は、変形、損傷、腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。 ３ 表示灯は、点灯しているか。 |  |
| 無線通信補助設備 | １ 地上及び地下の無線機接続端子には、無線機接続端子である旨が表示されているか。 ２ 地上及び地下の無線機接続端子に変形、腐食等がないか。 ３ 地下の同軸ケーブルは、外形上著しいたるみ、亀裂等がないか。 |  |
| 検 査 実 施 者 氏 名 | 防火管理者確認 |

備考【不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告してください。】

凡例【○－良、×－不良、◎－即時改修】